## Slide 1
CONCEPTION DES SYSTèMES SÛRS
2/4 La communication sûre
2A La partie analogique

## Slide 2: Contenu du cours « conception des systèmes sûrs »
Vue globale
  système = équipements (HW+SW) connectés
Introduction à la (non-)fiabilité
  C’est quoi un « lambda » ? …
La communication sûre
  … C’est quoi un code BCH ? …
Le matériel sûr
  … C’est quoi le ‘M’ de « TMR » ? …
Le logiciel sûr
  … C’est quoi la méthode B ? …
Partie « La communication sûre »
Avant Shannon (1948)
  Le rapport Signal / Bruit « SNR »
  La triplication est-elle efficace ?
Shannon et après
  Les codes de Hamming
  Les codes BCH
Un bus « de terrain » : le bus CAN
  Le gain par rapport à Ethernet
Objet : Présenter l’Etat de l’Art Industriel sur la question :
« comment faire des systèmes fiables à partir de composants non-fiables ».
Ce n’est pas de la SdF ; c’est de la conception. On donne les principes permettant d’atteindre au niveau système un taux d’évènements redoutés de 10-9/h (par exemple) alors que les composants sont largement moins bons voire comportent du logiciel

## Slide 3: Pourquoi un bus de données ?
Numériser : requête de couple Boîte (TCU)  Moteur (ECU) sur 8 bits
Multiplexer en point-à-point : envoyer aussi le rapport engagé
Multiplexer en multi-point : tout le monde écoute (ESP, …)
Essuie-glaces, injecteurs, pompes,
Ventilateurs, démarreur …
ECU
TCU
ESP
DA
BCU
Gyro
FSE
DSG
CAV
Diag

## Slide 4: Le signal en “bande de base”
s(t) = A (Volt) de période T (seconde)
  sur une charge fictive de 1   P(t) = U(t)I(t) = s(t)2
Eb = nT(n+1)Ts2(t)dt = A2T (Joule)  Ps = A2 (Watt)
1W
‘1’
‘1’
5V
5V
5A
1W
‘0’
‘0’
5V
-5V
-5A

## Slide 5: Le bruit “blanc et gaussien”
U:N(,2) densité de probabilité P(U=u) =
probabilité P(a≤U≤b) =
P(|u-ū|< ) = 68% P(|u-ū|<1.65) = 90%
P(|u-ū|<1.96) = 95% P(|u-ū|<2.58) = 99%
t
U
U
Blanc : varie “infiniment” rapidement
  Attention : sous-entend un signal en temps continu
En pratique : deux échantillons espacés de T/10 (par ex.) sont décorrélés
p
P(U>)
= Q(1)
 16%
+
-

## Slide 6: Le bruit “additif”
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
t
U
+A
-A
2T
4T
5T
9T
10T

RAZ
Synchro-bit
P(e|1)
p
-AT
+AT
P(e|0)
Pas Gaussien
Gaussien
Th.
“Central
Limit”

## Slide 7: Intégrer le bruit (1/3) la ‘marche aléatoire’
Matlab ou Octave :
noise = (randi(2,[nstep ntraj])-1.5)*2; %% matrice aleatoire de +1/-1
int_noise = cumsum(noise); %% chaque colonne est une trajectoire
var(int_noise(end,:)) %% autour de 100

## Slide 8: Intégrer le bruit (2/3) le temps travaille pour nous
E(X+Y) = E(X)+E(Y)
V(X+Y) = V(X)+V(Y) ssi X et Y décorrélées si X et Y indépendantes
  Ex : moyenne de n mesures; si écart-type(mesure) = , que vaut écart-type(moyenne) ?
Soit IN(t1,t2) l’intégrale sur [t1 t2] du bruit N(t) :
IN(0,T/2) et IN(T/2,T) sont deux V.A. indépendantes et identiq. distribuées
Donc V(IN(0,T)) = V(IN(0,T/2) + IN(T/2, T))
= V(IN(0,T/2)) + V(IN(T/2, T))
= 2 * V(IN(0,T/2))
Donc V(IN(0,T)) est proportionnelle à T : V(IN(0,T)) = N0/2 T
  ‘N0/2’ pour être conforme à la tradition : c’est la ‘DSP’ (Densité Spectrale de Puissance)
  ATTENTION : ce coeff n’est pas la variance V(N(t))
S(t) = +A  IS(0,t) = At
Alors que | IN(0,t) | t
LE TEMPS TRAVAILLE POUR NOUS

## Slide 9: Intégrer le bruit (3/3) SNR et Peb
Erreur Bit
(0 émis & 1 estimé) ou l’inverse
(IS = -AT & IN > AT) ou l’inverse
P{ Erreur Bit }
= ½ P{ IN > AT } + ½ P{ IN < -AT }
= P{ IN > AT }
= P{ N(0, N0/2 T) > AT }
= P{ N(0, 1) > AT / (N0/2 T) }
= P{ N(0, 1) > (2 A2T/ N0) }
= P{ N(0, 1) > (2Eb/N0) } car Eb = A2T
P{ Erreur Bit } = Q( (2Eb/N0) )
  ‘Signal/Noise Ratio’ (par bit)
  Q : si on double la durée du bit, le SNR …

## Slide 10: Le modèle numérique du bruit « additif »
Exemple : vitesse (en km/h) sur un octet (0-255) :
  Probabilité de ne pas avoir d’erreur ?
  Probabilité de transformer « 130 » en « 1 » ?
  Probabilité de transformer « 100 » en « 0 » ?
  Probabilité d’avoir 3 erreurs ?
Arithmétique binaire « non-standard » : 1  1 = 0 !!!!!
  Exemple : 10000010 (émetteur)
  10000011 (erreur due au canal)
  00000001 (récepteur)
Poids de Hamming : Ph(10000011) = 3
Distance de Hamming :
  Dh(10000010, 00000001) = Ph(10000010 Θ 00000001) = 3
  Remarque : Θ =  !!!!!

## Slide 11: Avant Shannon : codes détecteurs et ‘Pnd’
Code sur n bits : n’utiliser qu’une partie des 2n mots possibles
  Distance de Hamming d’un code : distance mini entre 2 mots
  Code systématique (n,k) : l’information est dans k bits dédiés
Exemple : comment détecter 1 erreur sur une info de 3 bits ?
1) Duplication : 011 011
Q1 : distance de Hamming ? __
Q2 : dépend-elle de n ? ___
Q3 : pour détecter t erreurs, quelle distance de Hamming mini faut-il ? ____
2) Poids constant : « 2 parmi 4 » ({1100,1010,1001,0110,0101,0011})
  Poids pair : code (4,3) : …………………………………………….  {0000,1111}
Q : systématique ? ___
3) Parité paire : 011 0
  Parité impaire : 011 1
Q : Pnd = ______
Notes: Demarche logique pour arriver à la parité :
Duplication
Poids pair
Parité -> code systématique (une autre forme du 2/4)

## Slide 12: Avant Shannon : codes correcteurs et ‘Pem’
Soit une info de 1 bit
Q : une parité permet-elle de corriger 1 erreur ? __________
Q : comment redonder pour corriger 1 erreur ? __________
Q : qu’elle est la ‘Probabilité d’Erreur Message’ ? ________

## Slide 13: Ce code est-il vraiment efficace ?
Le retour de l’analogique : et si on triplait simplement la durée bit ?

## Slide 14: Ce qu’il faut retenir
La duplication / triplication / … n’est pas une bonne technique
  Shannon : on n’a pas besoin de faire tendre k/n vers 0
Détection : r bits de redondance  Pnd = 1/2r
  quelle que soit la longueur du message
Correction : corriger, c’est localiser
  Ex : au plus 2 erreurs sur 8 bits : C(8,1)+C(8,2) = …  log2( ) =