## Slide 1
Conception
des systèmes sûrs
  3/4 Le matériel sûr
  2017/2018
Notes: http://csdl2.computer.org/comp/mags/mi/2006/05/m5005.pdf
IEEE micro, septembre 2006
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
http://computerworld.com/hardwaretopics/hardware/story/0,10801,108568,00.html
There's a story that some guy was running around with a box of tubes and had to change one every few minutes. Another myth. We had a tube fail about every two days and we could locate the problem within 15 minutes. We invented a scheme to build the computer on removable chassis -- plug-in components -- so when tubes failed we could swap them out in seconds.
http://page.mi.fu-berlin.de/~zoppke/D/history.html
*** sur la justif historique
Under these circumstances John Mauchly, a member of Moore School's Engineering, Science, and Management War Training (ESMWT) program, wrote a first five-page memo called The Use of Vacuum Tube Devices in Calculating. In this paper he suggested a machine that would add 5,000 10-digit numbers per second and would be more than 100 times faster than the fastest computer at that time (the fastest computer in 1942 was a mechanical relay computer operating at Harvard, Bell Laboratories with 15-50 additions per second [1]).
http://ed-thelen.org/comp-hist/CBC.html
http://ed-thelen.org/comp-hist/CBC-Ch-06.pdf

## Slide 2: Contenu du cours « conception des systèmes sûrs »
Vue globale
  système = équipements (HW+SW) connectés
Introduction à la (non-)fiabilité
  … D’où viennent les baignoires ? (1/2) …
La communication sûre
  … C’est quoi un code BCH ? …
La matériel sûr
  … D’où viennent les baignoires ? (2/2) …
Le logiciel sûr
  … C’est quoi la méthode B ? …
Partie « Le matériel sûr »
  La redondance
  C’est quoi le ‘M’ de « TMR » ?
  Peut-on multiplier les  ?
  La diversité logicielle
  Le processeur codé
Objet : Présenter l’Etat de l’Art Industriel sur la question :
« comment faire des systèmes fiables à partir de composants non-fiables ».
Ce n’est pas de la SdF ; c’est de la conception. On donne les principes permettant d’atteindre au niveau système un taux d’évènements redoutés de 10-9/h (par exemple) alors que les composants sont largement moins bons voire comportent du logiciel

## Slide 3: Rappel : Les systèmes « série » : (t) =  i(t)
Donc : une mise en série de composants exponentiels est exponentielle
R1
R2
(t) = -R’ = -R1’R2 -R1R2’ = -R1’ - R2’ = 1(t) + 2(t)
R R1R2 R1 R2
Définition 1 : système OK  TOUS ses composants sont OK
  Définition 1bis : “tout est utile”
Définition 2 : Tsys = min { Tcompi }
  ‘T’ = temps avant défaillance
Bloc-Diagramme de Fiabilité :
Conséquence (de déf. 1) : R(t) = R1(t)R2(t)
  Si les pannes sur les 2 composants sont indépendantes (pas de “mode commun”)

## Slide 4: Systèmes parallèles (1/3) : (t) = ?????????
Définition 1 : système KO  TOUS ses composants sont KO
Définition 2 : Tsys = max { Tcompi }
Bloc-Diagramme de Fiabilité :
Conséquence : F(t) = F1(t)F2(t)
F1
F2
 une mise en // de composants exponentiels N’EST PAS exponentielle
 R(t) = R1(t)+R2(t)- R1(t)R2(t)

## Slide 5: Systèmes parallèles (2/3) : <T//> + <Tsérie> = <T1>+<T2>
Un peu de maths utiles:
MTBF = <T>= ò t f(t) dt = [-tR] - ò -R(t) dt = òR(t)dt
  Seule hypothèse (vérifiée en pratique) : tR(t)  0 quand t  
Vérification sur l’exponentielle : ò e-lt dt = [-1/l . e-lt] = 1/l
Slide précédent : R//(t) = R1(t)+R2(t) - R1(t)R2(t)
 <T//> = <T1>+<T2> - <Tsérie>
Exemple de 2 normales identiques :
  min/max { N(m,s) , N(m,s) }  N(m -/+ 0.5639s, 0.8259s)
Exemple de 2 exponentielles identiques :
  série =  +   <Tsérie> = <T>/2  <T//> = 3<T>/2
Généralisation à n exponentielles identiques :
  <T//> = <T>/n + <T>/(n-1) + … + <T>/2 + <T>

## Slide 6: Systèmes parallèles (3/3) : //(t)  1(t) 2(t) !!!!!
F//(t) = F1(t) F2(t) : OUI
//(t) = 1(t) 2(t) : NON !!!!!
 NE JAMAIS MULTIPLIER LES  (mais multiplier des probas)

## Slide 7: 1952 J. von Neumann : « reliable organisms from unreliable components »
Problème : MTBF = 5/6 . mtbf !!!!

## Slide 8: La fiabilité de la triplication
R(t) = Prob{au plus 1 en panne}
= r1 r2 (1-r3) + r1 (1-r2) r3 + (1-r1) r2 r3 + r1 r2 r3
= 3r2 – 2r3
R < r pour r < ½ !!!!
(t) = -R’/R = … = 2 (1 – r/(3-2r))
 0 quand r  1
 2 quand r  0
Exponentielle :
MTBF = R = … = 5 / 6 < mtbf !!!

## Slide 9: 1962 Lyons & Vanderkulk : le TMR
« The Use of Triple-Modular Redundancy to Improve Computer Reliability »
To obtain improvement in reliability by the use of triple redundancy, we
require t << MTF. This can be achieved … by breaking the computer
into many modules, each of which is much more reliable than the entire
computer. If these triply redundant modules are now reconnected to
assemble an entire triple-modular-redundant (TMR) computer, an
over-all improvement in the reliability of the computer will be achieved.
…
… assumptions … :
3) The voting circuits do not fail.
…
Letting R0 … entire non-redundant computer and RM … single module
RM = R01/m (4)
Substituting this value for RM into Eq. (1) to find RT, … , gives
RT = 3 R02/m – 2 R03/m (5)
Reassembling modules into a complete computer … results in
R(R0,m) = RTm = (3 R02/m – 2 R03/m)m (6)
… the TMR reliability can be made as close to unity as one pleases by
making an increasingly finer modular breakdown
Figure 3 TMR reliab. vs nonredundant reliab. R0
m = 10
m = 1
Mi-1A
Mi-1B
Mi-1C
MiA
Mi+1A
MiB
MiC
Mi+1B
Mi+1C
V
V
V
V
V
V
Figure 2 Triple-modular-redundant configuration
m = 60
.
.
.
.
.
.

## Slide 10: Le gain du TMR : NsNp-1
Bazovsky 61 : equ. (11.33) et (11.38)
Np = 2
Ns = 3
Gain de 3
(NsNp-1)

## Slide 11: Une autre piste : la redondance passive
R(t) = … : compliqué !
… mais MTBF : somme des MTBFi
Attention : aux commutateurs
Attention : aux pannes en stockage
Et de toute façon : ne fait pas changer d’ordre de grandeur

## Slide 12: Redondance avec BIST (1/2)
Première faute : 2l
A
B
1ière faute
2ième faute
Deuxième faute avant détection : lTcyc
(HYPOTHESE : pas de mode commun)
HFR = 2l2Tcyc
Tcyc = 300 ms
Quel est le scénario dangereux ?
l = 10-4/h
l = 10-4/h, Tcyc = 10-4 h  HFR = 2.10-12/h !!!
Vérification
externe ou
croisée

## Slide 13: Redondance avec BIST (2/2)
(HYP. : «exhaustif»)
Question : chaque faute a-t-elle un effet IMMEDIAT ???
Exemples :
RAM d’un P.A. bord ferroviaire : demande de F.U.
FLASH (données) d’un P.A. ferroviaire : courbure et emplacement des courbes
FLASH (code) d’un avion : déploiement du train d’atterrissage
ALU d’un ABS : multiplication utilisée uniquement pour la phase de régulation (calcul des durées de débloquage)
…
2ième faute avant détection : lTlat
2ième question : quelle est la latence maximale ????
« Chasseur de pannes latentes » : auto-test périodique
l = 10-4/h, Tlat = 3 mn= 1/20 h  HFR ≤ 2l2Tlat = 10-9/h !!!

## Slide 14: L’automobile : la redondance assymétrique
f est une approximation de F
  F : 1000 lines, algorithmes, 10 ms
  f : 100 lines, cartographies, 100ms
Sécurité
Micro “watchdog” dépendant de l’application
  8-bits micro and Flash : peu compatible
F
F
f

## Slide 15: La Recommandation VDA (“Function monitoring”)
Petit micro indépendant de l’ application
Quid des modes/effets commun ?
Comme d’habitude : auto-tests
  FLASH et RAM de f uniquement
Mais aussi : tests applicatifs en ligne !!!
  test d’instructions “portable”
  100% utile
    Attention à la couverture de code
“Standardized E-Gas monitoring concept for engine
management systems of gasoline and diesel engines”
V2.0 (2004-04-29)
  BMW DC VW Porsche Audi
  Concept breveté par Bosch
F
f
Q et R
générique
auto-test
f
I
O

## Slide 16: La surveillance HW
F n’est plus dupliqué
Repose uniquement sur les auto-tests :
  “pourquoi attendre les effets des fautes (sur F),
  allons les chercher à la source (= le HW)”
  Fausse bonne idée !
Sécurité
  Les fautes dangereuses (dépend de l’application) sont-elles détectées par les auto-tests (génériques) ?
    taux de couverture
  Le temps de détection est-il compatible avec l’effet système ?
    allocation de temps CPU (512K Flash : 30s)
  Quid des FAUTES FUGITIVES ?
    PAS DE REPONSE SATISFAISANTE !!!
f
Q et R
générique
F
auto-test

## Slide 17: Diversité logicielle : 1) Fonctionnelle
Failure : l
Common effect : p
HYPOTHESIS :
1) p is «well estimated»
(1/2 , 1/10, ... ???)
2) self-test ...
Fault injection
Fault model ?

## Slide 18: Diversité logicielle : 2) Codage
Failure : l
Common effect : p
HYPOTHESIS :
Failures don’t preferentially create multiples of 9 (of A)
A = 9 => p = 1/9
A = (C5E975h, BAC239h) => p = 6.10-15

## Slide 19: Principe du codage arithmétique

## Slide 20: Coût : un facteur 30 sur le temps CPU

## Slide 21: Qu’est-ce qu’un programme codé ?

## Slide 22: Qu’est-ce qu’une architecture codée ?

## Slide 23: Preuve par 9 = vérification de parité , …
X[X+1] = -1 = 1 => Xn[X+1] = 1
10[9] = 1 => 10n[9] = 1

## Slide 24: … C’est donc juste un CRC !!!
Casting-out 9’s : 17 encoded into (17,8)
A*N code : 17 encoded into 153 = 17*9
Residue code : 17 encoded into (17,1) or 171
(171 is the multiple of 9 of the form “17x”)
Both codes are SETS OF MULTIPLES OF A
both codes are CYCLIC codes (CRC’s)
Examples (basis 10) :
A = 9 : 101[9] = 1
18 -> 81, 720 -> 207 and 072, ...
A = 7 : 101[7] = 3, 102[7] = 2, ... 106[7] = 1
123459 -> 234591, 345912, 459123, ...

## Slide 25: Un exemple de codage arithmétique
Residue code : 17 encoded into (17,1) or 171
(because 171 is a multiple of 9)
In practice :
r(1) = (9C50BE, 586C7C) (Hamming weight 12+12)
¯
r(2) = (72B807, B0D8F8) (Hamming weight 11+12)
r(3) = (491F50, 4E833B) (Hamming weight 10+12)

## Slide 26: La signature statique (1/3)
PROBLEM : addressing errors (on data)
SOLUTION : the «STATIC SIGNATURE»

## Slide 27: La signature statique (2/3)
PROBLEM : addressing errors (on program)
SOLUTION : the «STATIC SIGNATURE»

## Slide 28: La signature statique (3/3)

## Slide 29: Ce qu’il faut retenir
Ne jamais multiplier les 
Surveiller les redondances (attention aux pannes latentes)
Il n’y a pas que la redondance :
  Diversité fonctionnelle (le bon exemple : le VDA)
  Le marteau-pilon : le processeur codé
    Ne sait pas traiter les calculs flottants

## Slide 30: Annexe: Respectez les unités !!! (ou comment faire « parler » les chiffres)
10-6/h * 10-6/h = 10-12/h
10-2/an * 10-2/an = 10-4/an
Rappel : 1 an ≈ 10000 h
Question : 10-4/an = 10-12/h ?
(ref : ARP 4761)

## Slide 31: Annexe: Taux de panne constant sur système maintenu
Bazovsky 1961